Всероссийская студенческая олимпиада

«Компьютерные технологии в машиностроении»

Самарский Государственный Технический Университет

(3-й тур) 29-31 марта 2016 г.

Номинация: CAE-технологии с использованием программы ANSYS

Конкурсное задание 3

Посадка с натягом твердосплавного зубка в шарошку долота

Охлажденный твердосплавный зубок в виде цилиндра свободно вставляется в цилиндрическое отверстие нагретой заготовки шарошки. После достижения деталями комнатной температуры за счет разницы диаметров зубка и отверстия шарошки зубок надежно фиксируется. Поверхность шарошки принять плоской. Влиянием соседних зубков на напряженно-деформированное состояние шарошки в месте запрессовываемого зубка пренебречь. Коэффициент трения между поверхностями зубка и отверстия принять равным 0.2.

Свойства материала зубка:

ЕХ=2.3е11 Па (модуль Юнга).

NUXY=0.27 (коэффициент Пуассона)

Упругопластический билинейный материал с изотропным упрочнением:

Предел текучести 800е6 Па.

Касательный модуль 2.6e9 Па.

Свойства материала шарошки:

ЕХ=2.0е11 Па (модуль Юнга).

NUXY=0.3 (коэффициент Пуассона)

Упругопластический билинейный материал с изотропным упрочнением:

Предел текучести 300е6 Па.

Касательный модуль 1.7e9 Па.

Геометрия (при комнатной температуре):

Диаметр зубка 10,04 мм. Длина зубка 15 мм.

Диаметр отверстия щарошки 10 мм. Глубина отверстия 10 мм.

Представить следующие результаты:

- Изображение сетки КЭ.

- Эпюру контактного давления после запрессовки.

- Изолинии эквивалентных напряжений по Мизесу (осреднение по узлам) и  эквивалентных пластических деформаций по Мизесу в зубке и шарошке после запрессовки.

Полученные «картинки» сохранить в рабочей папке в формате PNG. Кроме этого необходимо сохранить базу данных (*,db) и файл результатов расчета (*.rst).