Всероссийская студенческая олимпиада

«Компьютерные технологии в машиностроении»

Самарский Государственный Технический Университет

(3-й тур) 29-31 марта 2016 г.

Номинация: CAE-технологии с использованием программы ANSYS

Конкурсное задание 5

Устойчивость оболочки, нагруженной внешним давлением

Определить минимальную толщину оболочки (с точностью до 0.05%) при которой конструкция не будет терять устойчивость при заданном внешнем давлении.

Конструкция представляет собой параболическую оболочку. Высота оболочки в осевом направлении 0.5 м, радиус большего отверстия 0.5 м, меньшего 0.15 м, исходная толщина оболочки 0.001 м.

Оболочка изготовлена из материала имеющего следующие свойства: модуль упругости  2,1*1011 Па, коэффициент Пуассона 0.3, плотность материала 7850 кг/м3.

На оболочку действует внешнее давление 5 КПа. Конструкция жестко закреплена вдоль кромки, образующей меньшее отверстие оболочки.

Представить следующие результаты:

1. Изображение геометрической модели (Areas)

2. Изображение сетки КЭ.

3.  Формы потери устойчивости при исходной и конечной толщине оболочки.

4. Найденную минимальную толщину оболочки и текстовое пояснение к использованному алгоритму определения минимальной толщины.

Полученные   «картинки»   сохранить   в   рабочей   папке   в   формате   PNG.

Текстовые данные (п. 4) также должны быть сохранены в соответствующем

файле.

Кроме этого необходимо сохранить расчетный макрос, окончательную базу данных *.db и файл .rst