Всероссийская студенческая олимпиада (3 тур)

«Компьютерные технологии в машиностроении»

Номинация «САМ-системы»

Задание:

Разработать проект обработки в САМ-системе 3х осевой фрезерной обработки с вертикальным положением фрезы для станка с ЧПУ по электронной модели ulitka.dgk (ulitka.x_t)

В качестве заготовки использовать цилиндр Ø309, ось которого направлена по Z и совпадает с началом системы координат.

Требования:

Высота заготовки равна высоте детали

Режимы резания оставить по умолчанию

Проверка на столкновения державки инструмента и модели не проводится.

При обработке использовать следующие фрезы:

Концевые	Сферические

D40R0	D32R16

D32R0	D24R12

D20R0	D16R8

D26R0	D10R5

D12R0	D6R3

D8R0

Длина инструмента не ограничивается

Точность чистовой обработки 0,01 мм